Целевая программа

«Обеспечение населения МО «Осинский район» питьевой водой»

на 2015– 2020 годы

Иркутская область

Осинский район

с. Оса

2014 г.

Паспорт программы

| Наименование Программы | - | Целевая программа «Обеспечение населения МО «Осинский район» питьевой водой» на 2015– 2020 годы (далее –Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Водный кодекс Российской Федерации, Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, целевая программа Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 07.03.2012г. №79-пп |
| Государственный заказчик Программы | - | Администрация МО «Осинский район» |
| Основной разработчик Программы | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район», администрации сельских поселений МО «Осинский район»,предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства, подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс. |
| Цели и задачи Программы | - - - - - - - | Цели Программы: гарантированное обеспечение питьевой водой население МО «Осинский район»; восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения МО «Осинский район»; Задачи Программы: ликвидация дефицита питьевой воды в сельских поселениях района; ликвидация дефицита питьевой воды в районном центре в с.Оса, путем строительства водовода «Мольта-Оса»; восстановление водозаборных сооружений, в том числе бесхозяйных, во всех населенных пунктах района с учетом современных требований Санитарных норм и правил и Правил пожарной безопасности; повышение эксплуатационной надежности водозаборных сооружений, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; строительство новых водозаборных сооружений, отвечающих современным требованиям Санитарных норм и правил, и Правил пожарной безопасности. |
| Срок реализации Программы | - | 2015-2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - | Объем финансирования Программы в 2015– 2020 годах за счет всех источников составит 184,8 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - ____ ______млн. рублей; за счет средств бюджета Иркутской области 173,2 млн. рублей; за счет средств бюджета МО «Осинский район» – 0,710 млн. рублей; за счет бюджета сельских поселений МО «Осинский район» – 5,215 млн. рублей; за счет внебюджетных источников – 5,7_млн.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - - | Население района полностью будет обеспечено питьевой водой, соответствующего качества, к концу 2020 года; В каждом населенном пункте появится, как минимум, одно водозаборное сооружение обеспечивающее население питьевой водой; В населенных пунктах с населением свыше 500 чел. будут проложены водопроводные сети с подключением жилых домов и социальных объектов. |
|  | - |  |
| Контроль реализации Программы | - | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, администрация МО «Осинский район» |

1. Общие положения и содержание проблемы

МО «Осинский район» расположен к северо-востоку от г.Иркутска на расстоянии 135км. Общая площадь территории - 4,4 тыс.кв.км., население района на 01.01.2014г. составляет 20690 человек, проживающих в 38 населённых пунктах или в 12 муниципальных образованиях. Основной вид деятельности – сельскохозяйственное производство и лесопереработка.

Организации коммунального комплекса представлены 8-ю муниципальными унитарными предприятиями в 12 муниципальных образованиях.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства района представлены       17 теплоисточниками, централизованное теплоснабжение организовано только в районном центре в с.Оса, общая протяжённость тепловых сетей составляет всего 1472 метра.

Всего водозаборных скважин – 55 шт.,  водопроводных сетей круглогодичного использования 5,0 км в п.Приморский, общая протяженность летних водопроводных сетей 15 км во всех населенных пунктах.

Одной из острых проблем Осинского района, как и многих районов  Иркутской области,  является обеспечение населения качественной питьевой водой. Практически во всех сельских поселениях питьевая вода не соответствует ГОСТу.

Особенно остро эта проблема стоит в районном центре в с.Оса.          Население районного центра в данное время составляет 6745 чел., водоснабжение осуществляется в основном из артезианских скважин расположенных в 1,5 – 3,0 км от населенного пункта автотранспортом, где дебет воды заканчивается.

2.  Обоснование и пути решения проблемы

В сложившихся условиях необходима разработка и реализация целевой программы по обеспечению населения питьевой водой по различным направлениям и этапам.

Основными направлениями работ, которые необходимо выполнить для достижения цели программы являются:

- строительство современных водозаборных сооружений,  отвечающих всем требованиям Санитарных норм и правил и Правил пожарной безопасности (30 шт.);

- строительство водопроводной сети в населенных пунктах с населением свыше 500 чел. с подключением жилых домов и объектов социальной сферы на основе современных материалов и технологий (в 9-ти н.п.).

Основные этапы по срокам и видам работ:

- 2015 год – изготовление проектно - сметной документации с прохождением госэкспертизы на строительство водонапорной башни с бурением скважины, с монтажом водоочистной установки;

– привязка ПСД на строительство водонапорной башни к каждому населенному пункту во всех сельских поселениях (30 н.п.);

– проведение геолого-разведочных и проектно-изыскательских          работ для определения качества и дебета питьевой воды в местности «Мольта», для обеспечения питьевой водой жителей с.Оса;

- 2016 год – изготовление проектно - сметной документации с госэкспертизой на строительство водовода «Мольта – Оса»;

– строительство водонапорных башен с бурением скважин в 6-ти населенных пунктах района;

- 2017 год - строительство водонапорных башен с бурением скважин в последующих 6-ти населенных пунктах района;

- изготовление проектно-сметной документации локальной водопроводной сети в 5-ти населенных пунктах района;

- строительство водовода «Мольта – Оса»;

- 2018 год - строительство водонапорных башен с бурением скважин в последующих 6-ти населенных пунктах района;

- строительство локальной водопроводной сети в 3-х населенных пунктах района;

- изготовление проектно-сметной документации локальной водопроводной сети в оставшихся 4-х населенных пунктах района;

5) 2019 год - строительство водонапорных башен с бурением сква-  жин в последующих 6-ти населенных пунктах района;

- строительство локальной водопроводной сети в последующих 3-х населенных пунктах района;

6) 2020 год - строительство водонапорных башен с бурением сква-  жин в оставшихся 6-ти населенных пунктах района;

- строительство локальной водопроводной сети в оставшихся  3-х населенных пунктах района;

Примечание: водозаборное сооружение состоит из:

1) водозаборного устройства со станцией первого подъема(погружной насос);

2) водонапорной башни (альтернатива насосной станции второго подъема)

с устройством для слива воды в пожарные автомобили;

3) узел учета воды;

4) узел водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;

5) резервуар чистой воды;

6) дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении        резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений;

7) контрольно-измерительные приборы и автоматика.

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы на период до 2020 года являются:

- гарантированное обеспечение питьевой водой население МО «Осинский район»;

- восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения МО «Осинский район»;

Для достижения цели  планируется решить задачи:

- ликвидация дефицита питьевой воды в сельских поселениях района;

- ликвидация дефицита питьевой воды  в районном центре в с.Оса, путем строительства водовода «Мольта-Оса»;

- восстановление  водозаборных сооружений, в том числе бесхозяйных, во всех населенных пунктах района с учетом современных требований Санитарных норм и правил и Правил пожарной безопасности;

- повышение эксплуатационной надежности водозаборных сооружений, путем приведения их к безопасному техническому состоянию;

- строительство новых водозаборных сооружений, отвечающих современным требованиям Санитарных норм и правил, и Правил  пожарной безопасности.

Решение этих задач позволит обеспечить в долгосрочной перспективе достижение высоких стандартов жизни населения путем создания комфортных условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей района;

4. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2015 - 2020 годах.

5. Мероприятия Программы

Для достижения указанных целей и решения задач в рамках Программы предусматривается проведение скоординированных, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий по развитию водоснабжения района, включающих:

- организационные мероприятия;

- организационно-правовые мероприятия;

- технические мероприятия;

- экономические мероприятия.

Организационные мероприятия заключаются в разработке комплектов проектно-сметной документации по всем намеченным Программой направлениям, а именно:

- строительство современных водозаборных сооружений;

- строительство локальных водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной сферы;

- строительство водовода «Мольта – Оса» для обеспечения качественной питьевой водой население районного центра с.Оса.

Кроме того, организационные мероприятия будут включать в себя проведение работ по изготовлению технической и кадастровой документации по каждому программному мероприятию.

Технические мероприятия включают перечень основных направлений реализации планов по развитию и совершенствованию  водоснабжения населения и социальных учреждений МО «Осинский район».

Основные направления реализации мероприятий, входящих в Программу, разделены по группам:

- для населения;

- для учреждений социальной сферы;

- для промышленности и сельского хозяйства.

При проведении программных мероприятий будут использованы следующие технологические решения:

- традиционные решения;

- инновационные решения - использование современных технологий строительства, строительных материалов, энергосберегающих технологий, снижение затрат на электроэнергию, потребляемую для доставки водных ресурсов до конечного потребителя.

Экономические мероприятия включают в себя мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере водопользования, определению собственников бесхозяйных водозаборных сооружений, по снижению потерь, неэффективного использования водных ресурсов для повышения эффективности экономики МО «Осинский район».

6. Ресурсное обеспечения Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Иркутской области, бюджета МО «Осинский район» и сельских поселений района.  внебюджетных источников финансирования и привлечение средств населения.

Объемы финансирования Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Объем финансирования Программы в 2015– 2020 годах за счет всех источников составит  184,833 млн. рублей, в том числе

:

Млн. руб.

| Источники финансирования | 2015г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего по источнику финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области, | 7,405 | 15,117 | 22,940 | 42,582 | 42,582 | 42,582 | 173,208 |
| Бюджет МО «Осинский район» | 0,230 | 0,120 | 0,360 |  |  |  | 0,710 |
| Бюджет сельских поселений МО «Осинский район» | 2,33 | 0,349 | 2,536 |  |  |  | 5,215 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 3,066 | 1,317 | 1,317 | 5,7 |
| Всего | 9,965 | 15,586 | 25,836 | 45,648 | 43,899 | 43,899 | 184,833 |

Определение объемов финансирования Программы осуществлялось на основе аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния водохозяйственного комплекса региона.

Финансирование за счет средств областного бюджета планируется в рамках областной целевой программы «Чистая вода».

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению, исходя из возможностей соответствующих бюджетов, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы и определяется государственным заказчиком – администрацией МО «Осинский район».

## В ходе реализации Программы государственный заказчик:

## - разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы;

## - подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной финансовый год и представляет заявки на финансирование из бюджета Иркутской области;

## - уточняет механизм реализации и затраты по мероприятиям Программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы.

Реализация Программы будет осуществляться на основе государственных контрактов (договоров, соглашений) на выполнение работ, заключаемых государственным заказчиком Программы со всеми ее исполнителями в установленном законодательством порядке.

## Финансовая поддержка из бюджета Иркутской области бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программных мероприятий оказывается в виде субсидий согласно Порядку предоставления иных субсидий из бюджета Иркутской области муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий целевой программы «Чистая вода» Иркутской области.

Контроль  за реализацией Программы осуществляет министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области и администрация МО «Осинский район».  Ежегодно будет утверждаться план-график, который ежемесячно определяет конкретные сроки, исполнителя и объемы выделяемых средств.

8. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация настоящей Программы будет способствовать сбалансированному социально-экономическому развитию МО «Осинский район».

Мероприятия по строительству водозаборных сооружений  и водопроводных сетей  обеспечат эксплуатационную надежность водоснабжения населения и объектов экономики и в конечном счете качество жизни населения Осинского района.

Осуществление программных мероприятий позволит оптимизировать работу водохозяйственного комплекса МО «Осинский район».

В результате реализации мероприятий Программы к 2020 году будут получены социальный, экономический и экологический эффекты.

1. Социальный эффект:

- полное обеспечение населения района качественной чистой питьевой водой;

– сократится заболеваемость населения, связанная с употреблением некачественной воды.

2. Экономический эффект:

- за счет внедрения новых технологий, материалов и оборудования сократится аварийность водоснабжения, влекущая большие непредвиденные затраты на ремонт оборудования;

- повысится надежность водоснабжения;

- в связи с наибольшим охватом населения услугами по водоснабжению, наряду с повышением качества водоснабжения, повысится доходность предприятий коммунального хозяйства и местного бюджета;

3. Экологический эффект:

- улучшение состояния водоносных слоев, вследствие прекращения загрязнения источников водоснабжения биологическими и бытовыми отходами.

Реализация настоящей Программы будет способствовать сбалансированному социально-экономическому развитию МО «Осинский район», повышению качества жизни всех жителей Осинского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Источники финансирования | 2015-2020 г.г. - всего млн. руб. | В том числе |  | Сроки реализации | Мощность объекта | Единица измерения | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с бурением скважины и с водоочисткой | Всего | 1,165 | 1,165 |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета сельского поселения | 1,165 | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Привязка ПСД на строительство водонапорных башен непосредственно к населенным пунктам | Всего | 1,165 | 1,165 |  |  |  |  |  | 2015 | 30 | н.п. |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета сельского поселения | 1,165 | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Геолого-разведочные и проектно-изыскательские работы для определения качества и дебета воды в местности «Мольта» | Всего | 7,635 | 7,635 |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 7,405 | 7,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета МО «Осинский район» | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство водонапорных башен с бурением скважин и водоочисткой | Всего | 58,245 |  | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 11,649 | 2016-2020 | 30 | н.п.. |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 56,500 |  | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета сельского поселения | 0,698 |  | 0,349 | 0,349 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1,047 |  |  |  | 0,349 | 0,349 | 0,349 |  |  |  |  |
| 2.2. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водовода «Мольта – Оса» | Всего | 3,937 |  | 3,937 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 3,817 |  | 3,817 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета МО «Осинский район» | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство водовода «Мольта - Оса» | всего | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 11,640 |  |  | 11,640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета МО «Осинский район» | 0,360 |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство локального водопровода | Всего | 3,936 |  |  | 2,187 | 1,749 |  |  | 2017-2018 | 9 | н.п. |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | н.п. |  |
|  |  | средства бюджета Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета сельского поселения | 2,187 |  |  | 2,187 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1,749 |  |  |  | 1,749 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.. | Строительство локального водопровода с подключением жилых домов и объектов социальной сферы | Всего | 96,750 |  |  |  | 32,250 | 32,250 | 32,250 |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Иркутской области | 93,846 |  |  |  | 31,282 | 31,282 | 31,282 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2,904 |  |  |  | 0,968 | 0,968 | 0,968 |  |  |  |  |
|  | итого |  | 184,833 | 9,965 | 15,586 | 25,836 | 45,648 | 43,899 | 43,899 |  |  |  |  |